PROVOZNĚ MANIPULAČNÍ ŘÁD  PRO BIOLOGICKÝ SEPTIK

Provoz biologického septiku provádět s použitím tohoto návodu.

Kontrolovat je nutno především:

• průchodnost nátoku a odtoku

• čistotu vody v norném přepadu odtoku

• množství kalu (správná funkce)!!!

Provádět pravidelné kontroly funkčnosti zařízení 1x za 3 měsíce !!!

Vyvážet ze septiku usazený kal MINIMÁLNĚ 1x ROČNĚ a likvidovat ho dle platných  norem

Provoz

• průchodnost nátoku a odtoku

• kontrola zda nedošlo k mechanickému poškození nátoku a odtoku

• čistota vody v norném přepadu odtoku

Údržba

• odstraňovat hrubé nečistoty z hladiny odtokové komory a norného přepadu septiku

• zabránit přístupu látek, které nejsou  odpadními vodami

• udržování provozní hladiny kalu (sedimentační zkouška)

• septik a jeho okolí udržovat v čistotě

• dodržovat hygienické zásady

Opravy a servis

V případě nutnosti servisu či oprav kontaktujte odbornou firmu.

Vyvážení kalu

Množství kalu v septiku se stanovuje z důvodu zajištění jeho správné funkce. Příliš kalu zapříčiňuje sníženou čistící schopnost zařízení. Nedostatek kalu jeho nefunkčnost.

KONTROLU JE NUTNO PROVÁDĚT 1 x ZA 3 MĚSÍCE, ABY BYLA ZAJIŠTĚNA SPRÁVNÁ ČISTÍCÍ SCHOPNOST ZAŘÍZENÍ ODKALENÍ SEPTIKU:

Septik musí být pravidelně udržován a vyprazdňován v souladu se zákonnými normami o nakládání s odpady.

• při odkalování septiku se doporučuje cca 0,5 hodiny předem otevřít poklop, aby došlo k odvětrání vnitřního prostoru septiku

• pomoci fekálního vozu nebo kalového čerpadla odsát cca 2/3 kalu ze všech komor

!!!!!!!nikdy nevyčerpat celý obsah, pokud se nejedná o důvod opravy nebo prohlídky stavu tělesa BS!!!!!!

• kal lze likvidovat např. odvozem na městskou čistírnu odpadních vod, aplikovat v

zemědělství, při tvorbě kompostů a na hnojištích

• kal nelze aplikovat na ovoce a zeleninu k přímé spotřebě

• při spouštění savice či kalového čerpadla do komor septiku je třeba dbát zvýšené opatrnosti,

aby nedošlo k poškození vnitřní technologie - poškození vnitřních příček

• rozdíl hladin v komorách by neměl být větší než 30 cm

• opláchnout stěny septiku užitkovou vodou

• po odkalení septik lze dopustit užitkovou vodou zpět na provozní hladinu

• za likvidaci kalu je odpovědný majitel septiku nebo jím pověřená osoba

OPĚTOVNÁ AKTIVACE BIOLOGICKÉHO PROCESU ČIŠTĚNÍ SE PROVEDE SAMOČINNĚ PONECHÁNÍM cca 0,25 m VYHNILÉHO KALU NA DNĚ SEPTIKU PRO URYCHLENÍ AKTIVACE  A OPĚTOVNÉHO NASTARTOVÁNÍ ČISTÍCÍHO PROCESU LZE POUŽÍT VHODNÝ AKTIVAČNÍ PŘÍPRAVEK SEPTIKŮ A ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD.

BEZPEČNOST

Je nutné, aby odpovědná osoba (obsluha, odpovědní pracovníci) si před započetím jakýkoliv prací, manipulací se septikem a jeho instalací, přečetli a dokonale se obeznámili se zásadami a

pokyny výrobce. Je důležité, aby byli dodrženy všechny pokyny tak jak jsou zde popsány.

• nátok a odtok nesmí jevit známky netěsností a uvolnění

• při přerušení užívání septiku při teplotách nižších než 0°C nenechávat nádrž otevřenou, aby  nedošlo k zamrznutí

• při odstranění poklopu nádrže učinit opatření proti pádu osob a zvířat do prostoru septiku

• nepoužívat nádrž na kapaliny, pro které není určena

• zamezit přístupu mechanických nečistot (větve, kameny, velké zbytky jídla, hadry)

• nádrž, která nemá pojezdnou konstrukci, z tohoto důvodu dodržet odstup od nádrže 2 m

• po skončení údržby či oprav zabezpečit víko septiku, aby se zabránilo přístupu nepovolaných osob

HYGIENICKÉ ZÁSADY

Obsluha septiku při údržbě či opravách stále pracuje v infekčním prostředí. Z tohoto důvodu musí dodržovat preventivní hygienické zásady.

• používat ochranné pomůcky (gumové rukavice, ochranné brýle, vhodný pracovní oděv)

• při práci nejíst, nepít a nekouřit

• před započetím práce zajistit odvětrání septiku

• použitý pracovní oděv nepoužívat pro jiné účely a vždy vhodným způsobem desinfikovat

• po práci se vždy umýt desinfekčním mýdlem

• chránit kůži před kontaktem s odpadní vodou

• vzorky s odpadní vodou neukládat uvnitř obytných místností a zařízení

• udržovat v čistotě celé zařízení septiku a její okolí

• použité pracovní nářadí vždy po skončení práce omýt desinfekčními roztoky (chloramin D,

SAVO)

PŘEHLED MOŽNÝCH ZÁVAD

• Odpadní voda nepřitéká - ucpané nátokové potrubí kontrola nátokového potrubí, případně jeho pročištění

• Přečištěná voda neodtéká - ucpané odtokové potrubí kontrola odtokového potrubí, případně jeho pročištění

• V první komoře jsou nerozložitelné látky -  nutno vybrat a uložit do odpadu

• V druhé a třetí komoře či v norném přepadu plavou nečistoty - vybrat a přemístit do první komory případně vybrat a uložit do odpadu

• Nesplnění daných hodnot při rozborech - nadměrné množství kalu provést odkalení

Provozovatel by měl mít alespoň jednoduchou evidenci záznamů o provozu septiku včetně jednoduché výkresové dokumentace, stačí náčrt trasy splaškové kanalizace.

Základní zákonné normy na úseku vodního hospodářství:

zák. 254/2001 Sb. - vodní zákon

zák. 274/2001 Sb. - zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

nař. vl. č. 61/2003 Sb. - ukazatelé přípustného znečištění vy vypouštěných vodách

vyhl. č. 428/2001 Sb. -  prováděcí vyhláška k zák. č. 274/2001 Sb.

Provozní řád biologických ČOV se řídí provozním řádem dodávaných výrobcem příslušné k ČOV

Pro obec Lično zpracoval: R. Bulíř